## Slide 1
计算机组成原理实验
陈志广
chenzhg29@mail.sysu.edu.cn
计算机学院
Verilog简介

## Slide 2
本节概要
重点内容
Verilog简介
  从几个例子了解Verilog
  模块的结构
  数据类型
  基本运算
  程序结构
  结构语句
  系统任务
  函数语句
  有限状态机

## Slide 3
Verilog HDL是一种用于数字逻辑电路设计的硬件描述语言（Hradware Description Language )，可以用来进行数字电路的仿真验证、时序分析、逻辑综合。
  用Verilog HDL描述的电路设计就是该电路的Verilog HDL模型。
  Verilog HDL 既是一种行为描述语言也是一种结构描述语言。
既可以用电路的功能描述，也可以用元器件及其之间的连接来建立Verilog HDL模型。
什么是Verilog HDL

## Slide 4
Verilog HDL模型可以是实际电路的不同级别的抽象。抽象级别可分为五级：
  系统级(system level): 用高级语言结构（如case语句）实现的设计模块外部性能的模型；
  算法级(algorithmic level): 用高级语言结构实现的设计算法模型（写出逻辑表达式）；
  RTL级(register transfer level): 描述数据在寄存器之间流动和如何处理这些数据的模型；
  门级(gate level): 描述逻辑门（如与门、非门、或门、与非门、三态门等）以及逻辑门之间连接的模型；
  开关级(switch level): 描述器件中三极管和储存节点及其之间连接的模型。
不同层次的Verilog HDL抽象

## Slide 5: Verilog HDL的特点
语法结构上的主要特点：
  形式化地表示电路的行为和结构；
  借用C语言的结构和语句；
  可在多个层次上对所设计的系统加以描述，语言对设计规模不加任何限制；
  具有混合建模能力：一个设计中的各子模块可用不同级别的抽象模型来描述；
  基本逻辑门、开关级结构模型均内置于语言中，可直接调用；
  易创建用户定义原语（UDP，User Designed Primitive） 。
易学易用，功能强
与C语言非常相似！

## Slide 6
从几个例子了解Verilog

## Slide 7: Verilog 模块的基本概念
下面先介绍几个简单的Verilog HDL 程序，从中了解Verilog模块的特性
【例 2.1】
module muxtwo (out, a, b, sl);
input a,b,sl;
output out;
reg out;
always @(sl or a or b)
if (! sl) out = a;
else out = b;
endmodule
a
b
sl
out

## Slide 8: Verilog 模块的基本概念
a
b
sl
out
MUX（多路选择器）的行为可以描述为：只要信号a或b或sl发生变化，如果sl为0则选择a输出；否则选择b输出。
这个行为的描述并没有说明如果输入 a 或 b是三态的（高阻时）输出应该是什么，但有具体结构的真实电路是有一定的输出的。
没有考虑延时问题

## Slide 9: Verilog 模块的基本概念
【例2.2】
module twomux (out, a, b, sl);
input a, b, sl;
output out;
wire nsl , sela , selb; //定义内部连接线
assign nsl = ~ sl ; //求反
assign sela = a&nsl ; //按位与运算
assign selb= b&sl;
assign out= sela | seilb; //按位或运算
endmodule
a
b
sl
selb
sela
nsel
带有与非门的二选一多路选择器。

## Slide 10: Verilog 模块的基本概念
【例2.3】
module twomux (out, a, b, sl);
input a, b, sl;
output out;
not u1 (nsl, sl );
and #1 u2 (sela, a, nsel);
and #1 u3 (selb, b, sl);
or #2 u4 (out, sela, selb);
endmodule
a
b
sl
selb
sela
nsel
MUX的结构级描述，采用Verilog基本单元(门)描述。描述中含有传输延时。
u1
u2
u3
u4

## Slide 11: Verilog 模块的基本概念
【例 2.4】
module adder ( count,sum,a,b,cin );
input [2:0] a,b;
input cin;
output count;
output [2:0] sum;
assign {count,sum}=a+b+cin;
endmodule
这个例子描述了一个三位的加法器。从例子中可以看出，整个Verilog HDL程序位于module和endmodule声明语句之间.

## Slide 12: Verilog 模块的基本概念
简单的Verilog HDL例子
[例2.5] 8位全加器
module adder8 ( cout,sum,a,b,cin );
output cout; // 输出端口声明
output [7:0] sum;
input [7:0] a,b; // 输入端口声明
input cin;
assign {cout,sum}=a+b+cin;
endmodule
assign语句：无论右边表达式操作数何时发生变化，右边表达式都会重新计算，并且在指定的延迟后给左边表达式赋值。
I/O说明
端口定义
功能描述
模块名(文件名)
整个Verilog HDL程序嵌套在module和endmodule声明语句中。
每条语句相对module和endmodule最好缩进2格或4格！
// …… 表示注释部分，一般只占据一行。对编译不起作用！
单行注释符

## Slide 13: Verilog 模块的基本概念
[例2.6] 8位计数器
module counter8 ( out,cout,data,load, cin,clk );
output [7:0] out;
output cout;
input [7:0] data;
input load, cin,clk ;
reg[7:0] out;
always @(posedge clk)
begin
if(load)
out <= data; // 同步预置数据
else
out < = out + 1 + cin; // 加1计数
end
assign cout = &out & cin; //若out为8‘hFF，cin为1，则cout为1
endmodule
I/O说明
端口定义
功能描述
信号类型声明
位运算符

## Slide 14: Verilog 模块的基本概念
[例2.7] 2位比较器
module compare2 ( equal,a,b);
output equal;
input [1:0] a,b;
assign equal = ( a = = b ) ? 1:0;
/ * 如果a等于b，则equal 为1，否则为0 * /
endmodule
“<=”非阻塞过程性赋值：将想要赋给左式的值安排在未来时刻。不等上一个赋值完成执行下个赋值语句。
“=” 阻塞过程性赋值：按照顺序执行，前一个赋值结束才执行下边的赋值语句。
连续赋值语句
条件运算符
/ * …… * /内表示注释部分，一般可占据多行。对编译不起作用！
多行注释符

## Slide 15: Verilog 模块的基本概念
[例2.8] 三态驱动器
module trist2(out,in,enable);
output out;
input in, enable;
bufif1 mybuf(out,in,enable);
endmodule
例化元件名
门元件关键字
门元件例化——程序通过调用一个在Verilog语言库中现存的实例门元件来实现某逻辑门功能。
Inputs | Output
IN ENABLE | OUT
X 0 | Z
1 1 | 1
0 1 | 0
bufif1的真值表
门元件例化

## Slide 16: Verilog 模块的基本概念
module trist1(out,in,enable);
output out;
input in, enable;
mytri tri_inst(out,in,enable);
endmodule
module mytri(out,in,enable);
output out;
input in, enable;
assign out = enable? in:’bz;
/ * 如果enable为1，则out = in，否则为高阻态 * /
endmodule
[例2.9] 三态驱动器
例化元件名
子模块名
顶层模块
子模块
模块元件例化
模块元件例化——顶层模块（trist1）调用由某子模块（mytri）定义的实例元件（tri_inst）来实现某功能。

## Slide 17: Verilog 模块的基本概念
Verilog HDL程序是由模块构成的。每个模块嵌套在module和endmodule声明语句中。模块是可以进行层次嵌套的。
每个Verilog HDL源文件中只准有一个顶层模块，其他为子模块。
每个模块要进行端口定义，并说明输入输出端口，然后对模块的功能进行行为逻辑描述。
程序书写格式自由，一行可以写几个语句，一个语句也可以分多行写。
除了endmodule语句、begin_end语句和fork_join语句外，每个语句和数据定义的最后必须有分号。
可用/*.....*/和//...对程序的任何部分作注释。加上必要的注释，以增强程序的可读性和可维护性。
总 结

## Slide 18: Verilog 模块的测试
[例2.10] 对[例2. l]~ [ 例2. 3 J 多路器模块进行Verilog 测试
'include "muxxtwo.v"
module t ;
reg ain , bin , select;
reg clock;
wire outw;
initial //把寄存器变量初始化为确定值
begin
ain= 0 ;
bin= 0;
select = 0 ;
clock 0 ;
end

## Slide 19: Verilog 模块的测试
[例2.10] 对[例2. l]~ [ 例2. 3 J 多路器模块进行Verilog 测试
always # 50 clock = ~clock;
//产生一个不断重复的周期为100个的时钟信号
always @(posedge clock)
begin//产生随机的位信号流ain和bin ,%2为模2运算
# 1 ain= { $ random} % 2;
# 3 bin= { $ random} % 2;
end
always # 10000 select= ! select;
//产生周期为10 000 个单位时间的选通信号变化
muxtwo m (.out(outw), .a(ain), .b(bin), . sl(select));
//实例引用多路器，并加入测试信号流
endmodule

## Slide 20: 总结
通过上面的例子可以看到:
（1）Verilog HDL程序是由模块构成的。每个模块的内容都是位于module 和 endmodule两个语句之间。每个模块实现特定的功能。
（2）模块是可以进行层次嵌套的。
（3）每个模块要进行端口定义,并说明输入输出口,然后对模块的功能进行描述。
（4）Verilog HDL程序的书写格式自由,一行可以写几个语句,一个语句也可以分写多行。
（5）除了endmodule语句外,每个语句和数据定义的最后必须有分号。
（6）可以用/*.....*/和//...对Verilog HDL程序的任何部分作注释。一个好的,有使用价值的源程序都应当加上必要的注释,以增强程序的可读性和可维护性。

## Slide 21
模块的结构

## Slide 22: 模块的结构
一、Verilog HDL模块的结构
Verilog的基本设计单元是“模块 (block) ” 。
Verilog 模块的结构由在module和endmodule关键词之间的4个主要部分组成：
module block1(a,b,c,d )；
input a,b,c；
output d；
wire x；
assign d = a | x；
assign x = ( b & ~c )；
endmodule
I/O说明
端口定义
功能描述
信号类型声明
1
2
3
4

## Slide 23: 模块的结构
二、逻辑功能定义
在Verilog 模块中有3种方法可以描述电路的逻辑功能：
（1）用assign 语句
assign x = ( b & ~c )；
连续赋值语句
常用于描述组合逻辑
门元件例化
模块元件例化
（2）用元件例化（instantiate）
and myand3( f,a,b,c);
注1：元件例化即是调用Verilog HDL提供的元件；
注2：元件例化包括门元件例化和模块元件例化；
注3：每个实例元件的名字必须唯一！以避免与其它调用元件的实例相混淆。
注4：例化元件名也可以省略！
例化元件名
门元件关键字

## Slide 24: 模块的结构
（3）用 “always” 块语句
always @(posedge clk)//当时钟上升沿到来时执行一遍块内语句
begin
if(load)
out = data; // 同步预置数据
else
out = data + 1 + cin; // 加1计数
end
结构说明语句
注1：“always” 块语句常用于描述时序逻辑，也可描述组合逻辑。
注2：“always” 块可用多种手段来表达逻辑关系，如用if-else语句或case语句。
注3： “always” 块语句与assign语句是并发执行的， assign语句一定要放在“always” 块语句之外！

## Slide 25: 模块的结构
Verilog HDL模块的模板（仅考虑用于逻辑综合的部分）
module <顶层模块名> (< 输入输出端口列表>) ；
output 输出端口列表；
input 输入端口列表；
//（1）使用assign语句定义逻辑功能
wire 结果信号名；
assign <结果信号名> = 表达式 ；
//（2）使用always块定义逻辑功能
always @(<敏感信号表达式>)
begin
//过程赋值语句
//if语句
// case语句
// while,repeat,for循环语句
// task,function调用
end

## Slide 26: 模块的结构
// （3）元件例化
< module_name > < instance_name > (<port_list>); // 模块元件例化
<gate_type_keyword> < instance_name > (<port_list>); // 门元件例化
endmodule
例化元件名也可以省略！

## Slide 27
数据类型

## Slide 28: 数据类型
一、数据类型
数据类型是用来表示数字电路中的数据存储和传送单元。
Verilog HDL中共有19种数据类型；
其中4个最基本的数据类型为：
  integer型
  parameter型
  reg型
  wire型
其它数据类：large型、medium型、 scalared型、 small型、time型、tri型、tri0型、tri1型、triand型、trior型、trireg型、vectored型、wand型、wor型等
二、常量
在程序运行过程中，其值不能被改变的量，称为常量。
  数字（包括整数，x和z值，负数）
  parameter常量（或称符号常量）

## Slide 29: 数据类型
整常数的3种表达方式：
表 达 方 式 | 说 明 | 举 例
<位宽> ’<进制> <数字> | 完整的表达方式 | 8’b11000101或8 ’hc5
<进制> <数字> | 缺省位宽，则由机器系统决定，至少32位 | hc5
<数字> | 缺省进制为十进制，位宽默认为32位 | 197
（1）整数型常量（即整常数）的4种进制表示形式：
  二进制整数（b或B）；
  十进制整数（d或D）；
  十六进制整数（h或H）；
  八进制整数（o或O）。
注：这里位宽指对应二进制数的宽度。

## Slide 30: 数据类型
（2）x和z值
  x表示不定值，z表示高阻值；
8’b1001xxxx或8 ’h9x
8’b1010zzzz或8 ’haz
  每个字符代表的二进制数的宽度取决于所用的进制；
  当用二进制表示时，已标明位宽的数若用x或z表示某些位，则只有在最左边的x或z具有扩展性！为清晰可见，最好直接写出每一位的值！
    [例] 8’bzx = 8’bzzzz_zzzx
    [例] 8’b1x = 8’b0000_001x
  “？”是z的另一种表示符号，建议在case语句中使用？表示高阻态z
    [例] casez (select)
    4’b???1: out = a;
    4’b??1?: out = b;
    4’b?1??: out = c;
    4’b1???: out = d;
    endcase

## Slide 31: 数据类型
（3）负数
  在位宽前加一个减号，即表示负数
  如：-8’d5 //5的补数，= 8‘b11111011
  减号不能放在位宽与进制之间，也不能放在进制与数字之间！
  8 ’ d-5 //非法格式
为提高可读性，在较长的数字之间可用下划线_隔开！但不可以用在<进制>和<数字>之间。
如：16‘b1010_1011_1100_1111 //合法
8‘b_0011_1010 //非法
当常量未指明位宽时，默认为32位。
  10 = 32‘d10 = 32’b1010
  -1 = -32’d1 = 32’b1111……1111 = 32’hFFFFFFFF

## Slide 32: 数据类型
（4）parameter常量（符号常量）
  用parameter来定义一个标识符，代表一个常量——称为符号常量。
参数型数据的确认符
parameter 参数名1 = 表达式,参数名2 = 表达式, ……；
  每个赋值语句的右边必须为常数表达式，即只能包含数字或先前定义过的符号常量！
  parameter addrwidth = 16； //合法格式
  parameter addrwidth = datawidth*2； //非法格式
  常用参数来定义延迟时间和变量宽度。
  可用字符串表示的任何地方,都可以用定义的参数来代替。
  参数是本地的，其定义只在本模块内有效。
  在模块或实例引用时，可通过参数传递改变在被引用模块或实例中已定义的参数！
赋值语句表
格式

## Slide 33: 数据类型
  模块实例引用时参数的传递——方法之一：
利用defparam定义参数声明语句！
defparam 例化模块名.参数名1 = 常数表达式,
例化模块名.参数名2 = 常数表达式, ……；
格式
  defparam语句在编译时可重新定义参数值。
  提示：不要使用defparam语句！在模块的实例引用时可用“#”号后跟参数的语法来重新定义参数。

## Slide 34: 数据类型
[例]
module mod ( out, ina, inb);
…
parameter cycle = 8, real_constant = 2.039,
file = “/user1/jmdong/design/mem_file.dat”;
…
endmodule
module test;
…
mod mk(out,ina,inb); // 对模块mod的实例引用
defparam mk.cycle = 6, mk.file = “../my_mem.dat”; // 参数的传递
…
endmodule
被引用模块
参数名
例化模块名

## Slide 35: 数据类型
[例]
module mod ( out, ina, inb);
…
parameter cycle = 8, real_constant = 2.039,
file = “/user1/jmdong/design/mem_file.dat”;
…
endmodule
module test;
…
mod # (5, 3.20, “../my_mem.dat”) mk(out,ina,inb); // 对模块mod的实例引用
…
endmodule
  模块实例引用时参数的传递——方法之二：利用特殊符号“#”
被引用模块
参数的传递
必须与被引用模块中的参数一一对应！
建议用此方法！
被引用模块名 # （参数1,参数2,…）例化模块名（端口列表）；
格式

## Slide 36: 数据类型
三、变量
在程序运行过程中，其值可以改变的量，称为变量。
其数据类型有19种，常用的有3种：
  网络型（nets type）
  寄存器型（register type ）
  数组（memory type）
1. nets型变量
定义——输出始终随输入的变化而变化的变量。
表示结构实体（如门）之间的物理连接。
常用nets型变量：
  wire，tri：连线类型（两者功能一致）
  wor，trior：具有线或特性的连线（两者功能一致）
  wand，triand：具有线与特性的连线（两者功能一致）
  tri1，tri0：上拉电阻和下拉电阻
  supply1，supply0：电源（逻辑1）和地（逻辑0）
nets型变量不能储存值！

## Slide 37: 数据类型
wire型变量
  最常用的nets型变量，常用来表示以assign语句赋值的组合逻辑信号。
  模块中的输入/输出信号类型缺省为wire型。
  可用做任何方程式的输入，或“assign”语句和实例元件的输出。
wire 数据名1,数据名2, ……,数据名n;
wire[n-1:0] 数据名1,数据名2, ……,数据名m;
或 wire[n:1] 数据名1,数据名2, ……,数据名m;
每条总线位宽为n
共有m条总线
wire型向量（总线）
格式

## Slide 38: 数据类型
定义——对应具有状态保持作用的电路元件（如触发器、寄存器等）,常用来表示过程块语句（如initial，always，task，function）内的指定信号 。
常用register型变量：
  reg：常代表触发器
  integer：32位带符号整数型变量
  real：64位带符号实数型变量
  time：无符号时间变量
纯数学的抽象描述
2. register型变量

## Slide 39: 数据类型
reg型变量
  定义——在过程块中被赋值的信号，往往代表触发器，但不一定就是触发器（也可以是组合逻辑信号）！
reg 数据名1,数据名2, ……,数据名n;
reg[n-1:0] 数据名1,数据名2, ……,数据名m;
或 reg[n:1] 数据名1,数据名2, ……,数据名m;
每个向量位宽为n
共有m个reg型向量
  [例] reg[4:1] regc, regd; //regc,regd为4位宽的reg型向量
reg型向量（总线）
格式

## Slide 40: 数据类型
用reg型变量生成组合逻辑举例：
module rw1( a, b, out1, out2 ) ；
input a, b；
output out1, out2；
reg out1；
wire out2；
assign out2 = a ；
always @(b)
out1 <= ~b；
endmodule
a
out2
BUFF
b
INV
out1
过程赋值语句
连续赋值语句
电平触发
Verilog中reg与wire的区别
reg型变量既可生成触发器，也可生成组合逻辑；
wire型变量只能生成组合逻辑。

## Slide 41: 数据类型
用reg型变量生成触发器举例：
module rw2( clk, d, out1, out2 )；
input clk, d；
output out1, out2；
reg out1；
wire out2；
assign out2 = d & ~out1 ;
always @(posedge clk)
begin
out1 <= d ;
end
endmodule
过程赋值语句
连续赋值语句
d
out2
AND2i1
clk
out1
D
Q
DFF
沿触发

## Slide 42: 数据类型
定义——由若干个相同宽度的reg型向量构成的数组。
Verilog HDL通过reg型变量建立数组来对存储器建模。
memory型变量可描述RAM、ROM和reg文件。
memory型变量通过扩展reg型变量的地址范围来生成：
reg[n-1:0] 存储器名[m-1:0];
或 reg[n-1:0] 存储器名[m:1];
每个存储单元位宽为n
共有m个存储单元
3. memory型变量——数组
Quartus II
不支持！
Verilog HDL中的变量名、参数名等标记符是对大小写字母敏感的！

## Slide 43: 数据类型
含义不同
[例] reg[n-1:0] rega；//一个n位的寄存器
memory mema [n-1:0] ；//由n个1位寄存器组成的存储器
必须指明存储单元的地址！
0
n-1
0
n-1
n-2
·
·
·
地址
  赋值方式不同
  一个n位的寄存器可用一条赋值语句赋值； 一个完整的存储器则不行！若要对某存储器中的存储单元进行读写操作，必须指明该单元在存储器中的地址！
[例] rega = 0； //合法赋值语句
mema = 0 ； //非法赋值语句
mema[8] = 1 ； //合法赋值语句
mema[1023:0] = 0 ；//合法赋值语句
memory型变量
与reg型变量的区别

## Slide 44
基本运算

## Slide 45: 基本运算
4.1 算术运算符
4.2 逻辑运算符
4.3 位运算符
4.4 关系运算符
4.5 等式运算符
4.6 缩减运算符
4.7 移位运算符
4.8 条件运算符
4.9 位拼接运算符
4.10 运算符的优先级
4.11 赋值语句和块语句
内容概要

## Slide 46: 基本运算
运算符按功能分为9类：
  算术运算符
  逻辑运算符
  关系运算符
  等式运算符
  缩减运算符
  条件运算符
  位运算符
  移位运算符
  位拼接运算符
运算符按操作数的个数分为3类：
  单目运算符——带一个操作数
  逻辑非！，按位取反~，缩减运算符，移位运算符
  双目运算符——带两个操作数
  算术、关系、等式运算符，逻辑、位运算符的大部分
  三目运算符——带三个操作数
  条件运算符

## Slide 47: 基本运算
4.1算术运算符
算术运算符 | 说明
＋ － * / % | 加 减 乘 除 求模
双目运算符
进行整数除法运算时，结果值略去小数部分，只取整数部分！
%称为求模（或求余）运算符，要求%两侧均为整型数据；
求模运算结果值的符号位取第一个操作数的符号位！
[例] -11%3 结果为-2
进行算术运算时，若某操作数为不定值x，则整个结果也为x。
MAX + PLUS II不支持
“/” 和“%”运算！
Quartus II都支持！

## Slide 48: 基本运算
[例] 除法和求模运算的区别
注意/和%的区别！

## Slide 49: 基本运算
9/4 = 2
9%4 =1
arithmetic.vwf

## Slide 50: 基本运算
4.2 逻辑运算符
逻辑运算符把它的操作数当作布尔变量：
  非零的操作数被认为是真(1‘b1)；
  零被认为是假(1‘b0)；
  不确定的操作数如4’bxx00, 被认为是不确定的(可能为零，也可能为非零）（记为1’bx)； 但4’bxx11被认为是真（记为1’b1，因为它肯定是非零的）。
逻辑运算符 | 说明
&&(双目) ¦¦(双目) !(单目) | 逻辑与 逻辑或 逻辑非
进行逻辑运算后的结果为布尔值（为1或0或x）！

## Slide 51: 基本运算
“&&”和“||”的优先级除高于条件运算符外，低于关系运算符、等式运算符等几乎所有运算符；
逻辑非“！”优先级最高。
[例] （a>b)&&(b>c) 可简写为： a>b && b>c
（a= =b)||(x= = y) 可简写为： a= =b||x= = y
（!a)||(a>b) 可简写为： !a||a>b
为提高程序的可读性，明确表达各运算符之间的优先关系，建议使用括号！

## Slide 52: 基本运算
4.3 位运算符
位运算符 | 说明
~ & ¦ ^ ^~，~^ | 按位取反 按位与 按位或 按位异或 按位同或
双目运算符
单目运算符
位运算其结果与操作数位数相同。位运算符中的双目运算符要求对两个操作数的相应位逐位进行运算。
两个不同长度的操作数进行位运算时，将自动按右端对齐，位数少的操作数会在高位用0补齐。
[例] 若A = 5’b11001，B = 3’b101，
则A & B = （5’b11001）&（5’b00101）= 5’b00001

## Slide 53: 基本运算
53
[例] &&运算符和 &（按位与）的区别
&&运算的结果为1位的逻辑值
注意&&和&的区别！
被认为是 1‘b1
被认为是 1‘bx
逻辑与结果为 1‘bx

## Slide 54: 基本运算
4.4 关系运算符
关系运算符 | 说明
< <= > >= | 小于 小于或等于 大于 大于或等于
双目运算符
括号内先运算！
算术运算先运算！
运算结果为1位的逻辑值1或0或x。关系运算时，若关系为真，则返回值为1；若声明的关系为假，则返回值为0；若某操作数为不定值x，则返回值为x。
所有的关系运算符优先级别相同。
关系运算符的优先级低于算术运算符。
[例] a<size - 1 等同于： a<(size - 1)
size -（1<a） 不等同于： size-1<a

## Slide 55: 基本运算
4.5 等式运算符
等式运算符 | 说明
== ！= === ！== | 等于 不等于 全等 不全等
双目运算符
运算结果为1位的逻辑值1或0或x。
等于运算符(= =)和全等运算符(= = =)的区别:
  使用等于运算符时，两个操作数必须逐位相等,结果才为1；若某些位为x或z，则结果为x。
  使用全等运算符时，若两个操作数的相应位完全一致（如同是1，或同是0，或同是x，或同是z）,则结果为1；否则为0。
所有的等式运算符优先级别相同。
= = =和！= =运算符常用于case表达式的判别，又称为“case等式运算符”。
MAX + PLUS II和Quartus II都不支持！

## Slide 56: 基本运算
[例] if(A = = 1’bx) $display(“AisX”)；//当A为不定值时， 式（A = = 1’bx）的运算结果为x，则该语句不执行
if(A = = = 1’bx) $display(“AisX”)；//当A为不定值时，式（A = = = 1’bx）的运算结果为1，该语句执行
== | 0 1 x z
0 1 x z | 1 0 x x 0 1 x x x x x x x x x x
=== | 0 1 x z
0 1 x z | 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
表3-1 “= =”的真值表
表3-2 “= = =”的真值表
等于运算的结果可能为1或0或x
全等于运算的结果只有1或0

## Slide 57: 基本运算
4.6 缩减运算符
缩减运算符 | 说明
& ~& ¦ ~ ¦ ^ ^~，~^ | 与 与非 或 或非 异或 同或
单目运算符
运算法则与位运算符类似，但运算过程不同！
对单个操作数进行递推运算,即先将操作数的最低位与第二位进行与、或、非运算，再将运算结果与第三位进行相同的运算，依次类推，直至最高位 。
运算结果缩减为1位二进制数。
[例]reg[3:0] a;
b=|a; //等效于 b =( (a[0] | a[1]) | a(2)) | a[3]
注意缩减运算符和位运算符的区别！

## Slide 58: 基本运算
4.7 移位运算符
移位运算符 | 说明
>> << | 右移 左移
单目运算符
只有当右操作数为常数时MAX + PLUS II支持！
左移会扩充位数！
用法：A>>n 或 A<<n
将操作数右移或左移n位，同时用n个0填补移出的空位。
[例] 4’b1001>>3 = 4’b0001； 4’b1001>>4 = 4’b0000
4’b1001<<1 = 5’b10010； 4’b1001<<2 = 6’b100100；
1<<6 = 32’b1000000
将操作数右移或左移n位，相当于将操作数除以或乘以2n。
右移位数不变，但右移的数据会丢失！

## Slide 59: 基本运算
4.8 条件运算符
三目运算符
in1
out
MUX
in0
sel
信号 = 条件？表达式1：表达式2
条件运算符为？：
用法：
[例] 数据选择器assign out = sel? in1:in0；
当条件为真，信号取表达式1的值；为假，则取表达式2的值。
sel=1时out=in1； sel=0时out=in0

## Slide 60: 基本运算
4.9 位拼接运算符
位拼接运算符为{ }
用于将两个或多个信号的某些位拼接起来，表示一个整体信号。
用法：
{信号1的某几位，信号2的某几位，……，信号n的某几位}
例如在进行加法运算时，可将进位输出与和拼接在一起使用。
[例1] output [3:0] sum; //和
output cout; //进位输出
input[3:0] ina, inb;
input cin;
assign {cout, sum} = ina + inb +cin；//进位与和拼接在一起
[例2] {a, b[3:0], w, 3’b101}
= {a, b[3], b[2], b[1], b[0], w, 1’b1, 1’b0, 1’b1 }

## Slide 61: 基本运算
可用重复法简化表达式，如：{4{w}} //等同于{w, w, w, w}
还可用嵌套方式简化书写，如：
{b, { 3{a, b} } } //等同于{b, {a, b}, {a, b}, {a, b}}，也等同于
{b, a, b, a, b, a, b}
用于表示重复的表达式必须为常数表达式！
在位拼接表达式中，不允许存在没有指明位数的信号，必须指明信号的位数；若未指明，则默认为32位的二进制数！
如{1,0} = 64’h00000001_00000000，
注意{1,0}不等于2‘b10

## Slide 62: 基本运算
4.10 运算符的优先级
类 别 | 运 算 符 | 优先级
逻辑、位运算符 | ! ~ | 高 低
算术运算符 | * / % | 
 | ＋ － | 
移位运算符 | << >> | 
关系运算符 | < <= > >= | 
等式运算符 | = = ! = === !== | 
缩减、位运算符 | & ~& | 
 | ^ ^~ | 
 | ¦ ~¦ | 
逻辑运算符 | && | 
 | ¦¦ | 
条件运算符 | ？： | 
运算符的优先级
为提高程序的可读性，建议使用括号来控制运算的优先级！
[例]（a>b)&&(b>c)
（a= =b)||(x= = y)
（!a)||(a>b)

## Slide 63: 基本运算
赋值语句 | 连续赋值语句 | 
 | 过程赋值语句 | 
块语句 | begin_end语句 | 
 | fork_join语句 | Quartus II不支持
条件语句 | if_else语句 | 
 | case语句 | 
循环语句 | forever语句 | MAX+PLUS II不支持
 | repeat语句 | MAX+PLUS II不支持
 | while语句 | MAX+PLUS II不支持
 | for语句 | 
结构说明语句 | initial语句 | Quartus II不支持
 | always语句 | 
 | task语句 | MAX+PLUS II不支持
 | function语句 | 
编译预处理语句 | ‘define语句 | 
 | ‘include语句 | Quartus II不支持
 | ‘timescale语句 | Quartus II不支持
Verilog HDL的语句

## Slide 64: 基本运算
注： 上表中，凡Quartus II不支持的语句是不可综合的，通常用在测试文件中；未注明“Quartus II不支持”的语句均是可综合的。
  repeat语句和task语句MAX+PLUS II不支持，但Quartus II支持；
  forever语句、while语句MAX+PLUS II不支持，Quartus II支持，但通常用在测试模块中；
  表中只有4种语句（fork_join，initial， ’include，’timescale）是Quartus II不支持的，它们通常用在测试模块中（ModelSim软件支持）。

## Slide 65: 基本运算
一、赋值语句
分为两类：
（1）连续赋值语句——assign语句，用于对wire型变量赋值，是描述组合逻辑最常用的方法之一。
[例] assign c = a&b; //a、b、c均为wire型变量
（2）过程赋值语句——用于对reg型变量赋值，有两种方式：
  非阻塞（non-blocking)赋值方式：
赋值符号为<=，如 b <= a ；
  阻塞（blocking)赋值方式：
赋值符号为=，如 b = a ；

## Slide 66: 基本运算
二、非阻塞赋值与阻塞赋值的区别
1. 非阻塞赋值方式
always @(posedge clk)
begin
b <= a ;
c <= b;
end
clk
DFF
c
D
Q
D
Q
a
b
DFF
非阻塞赋值在块结束时才完成赋值操作！
注：c的值比b的值落后一个时钟周期！

## Slide 67: 基本运算
2. 阻塞赋值方式
always @(posedge clk)
begin
b = a ;
c = b;
end
阻塞赋值在该语句结束时就完成赋值操作！
clk
DFF
c
D
Q
a
b
注：在一个块语句中，如果有多条阻塞赋值语句，在前面的赋值语句没有完成之前，后面的语句就不能被执行，就像被阻塞了一样，因此称为阻塞赋值方式。
这里c的值与b的值一样 ！

## Slide 68: 基本运算
  非阻塞（non-blocking)赋值方式 ( b<= a)：
    b的值被赋成新值a的操作, 并不是立刻完成的，而是在块结束时才完成；
    块内的多条赋值语句在块结束时同时赋值；
    硬件有对应的电路。
  阻塞（blocking)赋值方式 ( b = a)：
    b的值立刻被赋成新值a；
    完成该赋值语句后才能执行下一句的操作；
    硬件没有对应的电路，因而综合结果未知。
非阻塞赋值与阻塞赋值方式的主要区别
建议在初学时只使用一种方式，不要混用！
建议在可综合风格的模块中使用非阻塞赋值！

## Slide 69: 基本运算
三、块语句
用来将两条或多条语句组合在一起，使其在格式上更像一条语句，以增加程序的可读性。
块语句有两种：
  begin_end语句——标识顺序执行的语句
  fork_join语句——标识并行执行的语句
用begin_end标识的块
Quartus II不支持，通常用在测试文件中
1.顺序块
特点
块内的语句是顺序执行的；
每条语句的延迟时间是相对于前一条语句的仿真时间而言的；
直到最后一条语句执行完，程序流程控制才跳出该顺序块。

## Slide 70: 基本运算
begin
语句1；
语句2；
…
语句n；
end
begin：块名
块内声明语句；
语句1；
语句2；
…
语句n；
end
注：块内声明语句可以是参数声明、reg型变量声明、integer型变量声明、real型变量声明语句。
或
顺序块的格式

## Slide 71: 基本运算
  [例1]begin
b = a ;
c = b; //c的值为a的值
end
[例2] begin
b = a ;
#10 c = b; //在两条赋值语句间延迟10个时间单位
end
注：这里标识符“#”表示延迟；
在模块调用中“#”表示参数的传递
举例

## Slide 72: 基本运算
  [例3]用顺序块和延迟控制组合产生一个时序波形。
  parameter d = 50；
  reg[7:0] r；
  begin //由一系列延迟产生的波形
# d r = ’ h35 ；
# d r = ’ hE2 ；
# d r = ’ h00 ；
# d r = ’ hF7 ；
# d –> end_wave； //触发事件end_wave
end
注：每条语句的延迟时间d是相对于前一条语句的仿真时间而言的！

## Slide 73: 基本运算
2. 并行块
用fork_join标识的块
特点
  块内的语句是同时执行的；
  块内每条语句的延迟时间是相对于程序流程控制进入到块内时的仿真时间而言的；
  延迟时间用于给赋值语句提供时序；
  当按时间排序在最后的语句执行完或一个disable语句执行时，程序流程控制跳出该并行块。
fork语句
是不可综合的！

## Slide 74: 基本运算
fork
语句1；
语句2；
…
语句n；
join
fork：块名
块内声明语句；
语句1；
语句2；
…
语句n；
join
或
注：块内声明语句可以是参数声明、reg型变量声明、integer型变量声明、real型变量声明语句、 time型变量声明语句和事件（event）说明语句。
并行块的格式

## Slide 75: 基本运算
  [例4]用并行块和延迟控制组合产生一个时序波形。
  reg[7:0] r；
  fork //由一系列延迟产生的波形
# 50 r = ’ h35 ；
# 100 r = ’ hE2 ；
# 150 r = ’ h00 ；
# 200 r = ’ hF7 ；
# 250 –> end_wave； //触发事件end_wave
join
波形同例3
注：在fork_join块内，各条语句不必按顺序给出！但为增加可读性，最好按被执行的顺序书写！

## Slide 76
程序结构

## Slide 77: 程序结构
5.1 条件语句
5.2 循环语句
5.3 语句的顺序执行与并行执行

## Slide 78: 程序结构
一、if-else语句
判定所给条件是否满足，根据判定的结果（真或假）决定执行给出的两种操作之一。
if-else语句有3种形式
  其中“表达式”为逻辑表达式或关系表达式，或一位的变量。
  若表达式的值为0、或z，则判定的结果为“假”；若为1，则结果为“真”。
  语句可为单句，也可为多句；多句时一定要用“begin_end”语句括起来，形成一个复合块语句。
对于每个判定只有两个分支
条件语句分为两种：if-else语句和case语句；
它们都是顺序语句，应放在“always”块内！

## Slide 79: 程序结构
允许一定形式的表达式简写方式，如：
  if(expression) 等同于if(expression = = 1)
  if(！expression) 等同于if(expression ！= 1)
if（表达式） 语句1；
if（表达式1） 语句1；
else 语句2；
if（表达式1） 语句1；
else if（表达式2）语句2；
…
else if（表达式n）语句n；
方式1：
方式2：
方式3：
适于对不同的条件，执行不同的语句

## Slide 80: 程序结构
  if语句可以嵌套；
  若if与else的数目不一样，注意用“begin_end”语句来确定if与else的配对关系！
if（表达式1）
if（表达式2）语句1；
else 语句2；
else
if（表达式3）语句3；
else 语句4；
if（表达式1）
begin
if（表达式2）语句1；
end
else
语句2；
当if与else的数目不一样时，最好用“begin_end”语句将单独的if语句括起来：
  if语句的嵌套：

## Slide 81: 条件语句
[例] 模为60的BCD码加法计数器counter60.v
always块语句和assign语句是并行执行的！
在always块内的语句是顺序执行的！

## Slide 82: 条件语句
注意：if (reset)
else if (load)
else if (cin)
不要写成3个并列的if语句：
if (reset)
if (load)
if (cin)
因为这样写则是同时对3个信号reset、load和cin进行判断，现实中很可能出现三者同时为“1”的情况，即3个条件同时满足，则应该同时执行它们对应的执行语句，但3条执行语句是对同一个信号qout赋不同的值，显然相互矛盾。故编译时会报错！

## Slide 83: 条件语句
count60.vwf
置数
进位输出
当cin=1则加1计数
  cin为来自下一级计数器的进位
  always与assign语句是并行执行的！

## Slide 84: 条件语句
[例]（取自某程序中的一部分） 用if_else语句来检测变量index，以决定3 个寄存器modify_segn 中哪一个的值应当与index相加作为memory 的寻址地址，并且将相加的值存入寄存器index以备下次检测使用。
reg [31:0] instruction, segment_area[255:0];
reg [7:0] index;
reg [5:0] modify_seg1, modify_seg2, modify_seg3;
parameter
segment1=0, inc_seg1=1,
segment2=20, inc_seg2=2,
segment3=64, inc_seg3=4,
data=128;
//定义寄存器和参数。

## Slide 85: 条件语句
//检测寄存器index的值
if (index < segment2) // index : 0—19
begin
instruction = segment_area[index + modify_seg1];
index = index + inc_seg1;
end
else if (index < segment3) // index : 20—63
begin
instruction = segment_area[index + modify_seg2];
index = index + inc_seg2;
end

## Slide 86: 条件语句
else if (index<data) // index : 64—127
begin
instruction = segment_area[index + modify_seg3];
index = index + inc_seg3;
end
else // index : 128—255
instruction = segment_area[index];

## Slide 87: 条件语句
二、case语句
多分支语句
case（敏感表达式）
值1：语句1；
值2：语句2；
…
值n：语句n；
default: 语句n+1；
endcase
1. case语句
当敏感表达式取不同的值时, 执行不同的语句。
功能：当某个（控制）信号取不同的值时，给另一个（输出）信号赋不同的值。常用于多条件译码电路（如译码器、数据选择器、状态机、微处理器的指令译码）！
case语句有3种形式：case，casez，casex
适于对同一个控制
信号取不同的值时，
输出取不同的值！
case语句与if-else语句有什么区别呢？


## Slide 88: 条件语句
说明：
  其中“敏感表达式”又称为“控制表达式”，通常表示为控制信号的某些位。
  值1~值n称为分支表达式，用控制信号的具体状态值表示，因此又称为常量表达式。
  default项可有可无，一个case语句里只能有一个default项!
  值1~值n必须互不相同，否则矛盾。
  值1~值n的位宽必须相等，且与控制表达式的位宽相同。

## Slide 89: 条件语句
2. casez与casex语句
是case语句的两种变体
在case语句中，分支表达式每一位的值都是确定的（或者为0，或者为1）；
在casez语句中，若分支表达式某些位的值为高阻值z，则不考虑对这些位的比较；
在casex语句中，若分支表达式某些位的值为z或不定值x，则不考虑对这些位的比较。
在分支表达式中，可用“？”来标识x或z。

## Slide 90: 条件语句
case | 0 | 1 | x | z |  | casez | 0 | 1 | x | z |  | casex | 0 | 1 | x | z
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
x | 0 | 0 | 1 | 0 |  | x | 0 | 0 | 1 | 1 |  | x | 1 | 1 | 1 | 1
z | 0 | 0 | 0 | 1 |  | z | 1 | 1 | 1 | 1 |  | z | 1 | 1 | 1 | 1
表5.1 case, casez与casex真值表

## Slide 91: 条件语句
module mux_z(out,a,b,c,d,select);
output out;
input a,b,c,d;
input[3:0] select;
reg out; //必须声明
always@ (select[3:0] or a or b or c or d)
begin
casez (select)
4’b???1: out = a；
4’b??1? : out = b；
4’b? 1?? : out = c；
4’b 1??? : out = d；
endcase
end
endmodule
[例] 用casez描述的数据选择器
这里“？”表示高阻态

## Slide 92: 条件语句
三、使用条件语句注意事项
应注意列出所有条件分支，否则当条件不满足时，编译器会生成一个锁存器保持原值！
这一点可用于设计时序电路，如计数器：条件满足时加1，否则保持原值不变。
在组合电路设计中，应避免生成隐含锁存器！有效的方法是在if语句最后写上else项；在case语句最后写上default项。

## Slide 93: 条件语句
如何正确使用if语句？
生成了不想要的锁存器：
不会生成锁存器：
always@ (al or d)
begin
if(al) q<=d；
end
d
DFF
D
Q
al
q
[例] 设计一个数据选择器
always@ (al or d)
begin
if(al) q<=d；
else q<=0；
end
0
d
al
q
multiplexer
当al为0时，q保持原值！
当al为0时，q等于0！

## Slide 94: 条件语句
always@ (sel[1:0] or a or b)
case(sel[1:0])
2’b00: q<=a；
2’b11: q<=b；
endcase
生成了不想要的锁存器：
[例] 设计一个数据选择器
always@ (sel[1:0] or a or b)
case(sel[1:0])
2’b00: q<=a；
2’b11: q<=b；
default: q<=’b0；
endcase
不会生成锁存器：
如何正确使用case语句？
当sel为00或11以外的值时，q保持原值！
避免生成锁存器的原则：
  如果用到if语句，最好写上else项；
  如果用到case语句，最好写上default项。

## Slide 95: 条件语句
[例] 用case语句实现四选一多路选择器
module mux4_to_1 (out, i0, i1, i2, i3, s1, s0);
output out;
input i0, i1, i2, i3;
input s1, s0;
reg out;
always @(s1 or s0 or i0 or i1 or i2 or i3)
begin
case ({s1, s0})
2'b00: out = i0;
2'b01: out = i1;
2'b10: out = i2;
2'b11: out = i3;
default: out = 1'bx;
endcase
end
endmodule
任何输入信号改变，都会引起输出信号的重新计算。
使输出out 重新计算的所有输入信号必须写入 always @(...)的变量列表中

## Slide 96: 循环语句
循环语句分为4种：
  for语句——通过3个步骤来决定语句的循环执行：
    （1）给控制循环次数的变量赋初值。
    （2）判定循环执行条件，若为假则跳出循环；若为真，则执行指定的语句后，转到第（3）步。
    （3）修改循环变量的值，返回第（2）步。
  repeat语句——连续执行一条语句n次
  while语句——执行一条语句，直到循环执行条件不满足；若一开始条件即不满足，则该语句一次也不能被执行！
  forever语句——无限连续地执行语句，可用disable语句中断！

## Slide 97: 循环语句
一、for语句
for （表达式1；表达式2；表达式3）语句
for（循环变量赋初值；循环执行条件；循环变量增值）
执行语句
两条语句
8条语句
一般形式
简单应用形式
相当于采用while语句建立的循环结构：
  begin
  循环变量赋初值；
  while(循环执行条件)
  begin
  <执行语句>
  循环变量增值；
  end
  end
for语句比while语句简洁！

## Slide 98: 循环语句
  【例】用for语句描述的7人投票表决器：若超过4人（含4人）投赞成票，则表决通过。
module vote7 ( pass,vote );
output pass;
input [6:0] vote;
reg[2:0] sum; //sum为reg型变量，用于统计赞成的人数
integer i;
reg pass;
always @(vote)
begin
sum = 0; //sum初值为0
for(i = 0;i<=6;i = i+1) //for语句
if(vote[i]) sum = sum+1;
//只要有人投赞成票，则 sum加1
if(sum[2]) pass = 1; //若超过4人赞成，则表决通过 else pass = 0;
end
endmodule
或写为if(sum[2:0]>=3’d4)

## Slide 99: 循环语句
  voter7.vwf
超过4人赞成,则pass=1
课堂练习
  用for语句描述11人投票表决器：若超过6人（含6人）投赞成票，则表决通过。

## Slide 100: 循环语句
  [例] 用for语句初始化memory。
注：当执行语句有多条时，可用begin_end语句将其括起来！
begin:init_mem
reg[7:0] tempi; //存储器的地址变量
for(tempi = 0;tempi<memsize;tempi = tempi+1)
memory[tempi] = 0;
end
  [例] 用for语句实现两个8位二进制数乘法

## Slide 101: 循环语句
  mult_for.v
等同于if(b[i]= =1)
a左移(i-1) 位，同时用（i-1）个0填补移出的位
a为被乘数,b为乘数

## Slide 102: 循环语句
  mult_for.vwf（功能仿真）
建议用无符号十进制表示，直观!

## Slide 103: 循环语句
二、repeat语句
连续执行一条或多条语句n次。
repeat （循环次数表达式）语句
repeat （循环次数表达式）
begin
……
end
执行语句为多条语句
MAX + PLUS II不支持，但Quartus II支持！
或
格式
只有部分综合工具可以综合此语句！

## Slide 104: 循环语句
[例]用repeat语句和移位操作实现两个8位二进制数乘法
注：不如采用for语句简单！

## Slide 105: 循环语句
  mult_repeat.vwf（功能仿真）
注：仿真结果同mult_ for.vwf ！

## Slide 106: 循环语句
三、 while和forever语句
1.while语句
有条件地执行一条或多条语句。
首先判断循环执行条件表达式是否为真。若为真，则执行后面的语句或语句块；然后再回头判断循环执行条件表达式是否为真，若为真，再执行一次后面的语句；如此不断，直到条件表达式不为真。
while （循环执行条件表达式）语句
while （循环执行条件表达式）
begin
……
end
MAX + PLUS II均不支持Quartus Ⅱ均支持！
或
格式

## Slide 107: 循环语句
注1：首先判断循环执行条件表达式是否为真，若不为真，则其后的语句一次也不被执行！
注2：在执行语句中，必须有一条改变循环执行条件表达式的值的语句！
注3：while语句只有当循环块有事件控制（即@（posedge clock））时才可综合！

## Slide 108: 循环语句
108
module count1s_while ( count,rega,clk );
output[3:0] count;
input [7:0] rega;
input clk;
reg[3:0] count;
always @(posedge clk)
begin:count1
reg[7:0] tempreg; //用作循环执行条件表达式
count = 0; // count初值为0
tempreg = rega; // tempreg 初值为rega
while(tempreg) // 若tempreg非0，则执行以下语句
begin
if(tempreg[0]) count = count+1;
//只要tempreg最低位为1，则 count加1
tempreg = tempreg >>1; //右移1位
end
end
endmodule
  [例]用while语句对一个8位二进制数中值为1的位进行计数。
改变循环执行条件表达式的值
如何用for语句改写此程序呢？

## Slide 109: 循环语句
[例] 用for语句对一个8位二进制数中值为1的位进行计数。

## Slide 110: 循环语句
  count1s_for_good.vwf

## Slide 111: 循环语句
2.forever语句
无条件连续执行forever后面的语句或语句块。
forever 语句
forever
begin
……
end
或
常用在测试模块中产生周期性的波形，作为仿真激励信号。
常用disable语句跳出循环！
注：不同于always语句，不能独立写在程序中，
一般用在initial语句块中！
格式
initial
begin : Clocking
clk = 0;
#10 forever #10 clk = !clk;
end
initial
begin : Stimulus
……
disable Clocking; // 停止时钟
end

## Slide 112: 语句的顺序执行与并行执行
一、语句的顺序执行
在 “always”模块内，逻辑按书写的顺序执行。
顺序语句——“always”模块内的语句。
在 “always”模块内，若随意颠倒赋值语句的书写顺序，可能导致不同的结果！（见 [例1]、 [例2]） 。
注意阻塞赋值语句当本语句结束时即完成赋值操作！

## Slide 113: 语句的顺序执行与并行执行
  [例1]顺序执行模块1。
  module serial1(q,a,clk);
  output q,a;
  input clk;
  reg q,a;
  always @(posedge clk)
  begin
  q=~q; //阻塞赋值
  a=~q;
  end
  endmodule
  [例2]顺序执行模块2。
  module serial2(q,a,clk);
  output q,a;
  input clk;
  reg q,a;
  always @(posedge clk)
  begin
  a=~q;
  q=~q;
  end
  endmodule
对前一时刻的q值取反
对当前时刻的q值取反
对前一时刻的q值取反
对前一时刻的q值取反
a和q的波形反相！
a和q的波形完全相同！

## Slide 114: 语句的顺序执行与并行执行
  serial1.vwf
  serial2.vwf
a和q的波形反相！
a和q的波形完全一样！
  q=~q; a=~q;
  a=~q; q=~q;

## Slide 115: 语句的顺序执行与并行执行
二、语句的并行执行
“always”模块、“assign”语句、实例元件都是同时（即并行）执行的！
它们在程序中的先后顺序对结果并没有影响。
下面 [例3]、[例4]将两条赋值语句分别放在两个“always”模块中，尽管两个“always”模块顺序相反，但仿真波形完全相同，同[例2] ——q和a的波形完全一样。
  parall1.vwf
对前一时刻的q值取反
对前一时刻的q值取反

## Slide 116: 语句的顺序执行与并行执行
  [例3]并行执行模块1。
  module parall1(q,a,clk);
  output q,a;
  input clk;
  reg q,a;
  always @(posedge clk)
  begin
  q=~q;
  end
  always @(posedge clk)
  begin
  a=~q;
  end
  endmodule
  [例4]并行执行模块2。
  module parall2(q,a,clk);
  output q,a;
  input clk;
  reg q,a;
  always @(posedge clk)
  begin
  a=~q;
  end
  always @(posedge clk)
  begin
  q=~q;
  end
  endmodule

## Slide 117
结构语句、系统任务、函数语句

## Slide 118: 结构说明语句
initial说明语句——只执行一次
always说明语句——不断重复执行，直到仿真结束
task说明语句——可在程序模块中的一处或多处调用
function说明语句——可在程序模块中的一处或多处调用
结构说明语句分为4种
一、always块语句
包含一个或一个以上的声明语句(如:过程赋值语句、任务调用、条件语句和循环语句等），在仿真运行的全过程中，在定时控制下被反复执行。

## Slide 119: 结构说明语句
在always块中被赋值的只能是register型变量（如reg，integer，real，time）。
每个always块在仿真一开始便开始执行，当执行完块中最后一个语句，继续从always块的开头执行。
always <时序控制> <语句>
注1：如果always块中包含一个以上的语句，则这些语句必须放在begin_end或fork_join块中！
格式
规则
always @ (posedge clk or negedge clear)
begin
if(!clear) qout = 0; //异步清零
else qout = 1;
end

## Slide 120: 结构说明语句
[例6.1]生成一个0延迟的无限循环跳变过程——形成仿真死锁！
always areg = ~areg;
[例6.2]在测试文件中，用于生成一个无限延续的信号波形——时钟信号
注2：always语句必须与一定的时序控制结合在一起才有用！
如果没有时序控制，则易形成仿真死锁！
‘define half_period 50
module half_clk_top;
reg reset, clk; // 输入信号
wire clk_out; // 输出信号
always #half_period clk = ~clk;
……
endmodule

## Slide 121: 结构说明语句
[例6.3] 用always块语句产生T’FF和8位二进制计数器。

## Slide 122: 结构说明语句
always @ (<敏感信号表达式>)
begin
// 过程赋值语句
// if语句
// case语句
// while，repeat，for循环
// task，function调用
end
一般为输入
  敏感信号表达式又称事件表达式或敏感表，当其值改变时，则执行一遍块内语句；
  在敏感信号表达式中应列出影响块内取值的所有信号!
  敏感信号可以为单个信号，也可为多个信号，中间需用关键字or连接！
  敏感信号不要为x或z，否则会阻挡进程！
always块语句模板
一个变量不能在多个always块中被赋值！

## Slide 123: 结构说明语句
always的时间控制可以为沿触发，也可为电平触发。
关键字posedge表示上升沿；negedge表示下降沿。
常用于描述时序逻辑
常用于描述组合逻辑
always@ (posedge clock or posedge reset)
begin
……
end
always@ (a or b or c)
begin
……
end
由两个沿触发的always 块
由多个电平触发的always 块

## Slide 124: 结构说明语句
always块语句是用于综合过程的最有用的语句之一，但又常常是不可综合的。为得到最好的综合结果， always块程序应严格按以下模板来编写：
模板1
可综合性问题
always @ (Inputs) //所有输入信号必须列出，用or隔开
begin
…… //组合逻辑关系
end
模板2
always @ (Inputs) //所有输入信号必须列出，用or隔开
if (Enable)
begin
…… //锁存动作
end

## Slide 125: 结构说明语句
模板3
always @ (posedge Clock) // Clock only
begin
…… // 同步动作
end
模板4
always @ (posedge Clock or negedge Reset)
// Clock and Reset only
begin
if (! Reset) // 测试异步复位电平是否有效
…… // 异步动作
else
…… // 同步动作
end // 可产生触发器和组合逻辑

## Slide 126: 结构说明语句
（1）当always块有多个敏感信号时，一定要采用if - else if语句，而不能采用并列的if语句！否则易造成一个寄存器有多个时钟驱动，将出现编译错误。
注意
always @ posedge min_clk or negedge reset)
begin
if (reset)
min<=0;
else if (min=8’h59) //当reset无效且min=8’h59时
begin
min<=0;h_clk<=1;
end
end
（2）通常采用异步清零！只有在时钟周期很小或清零信号为电平信号时（容易捕捉到清零信号）采用同步清零。
千万别写成if哦！

## Slide 127: 结构说明语句
二、initial语句
initial
begin
语句1；
语句2；
……
语句n；
end
MAX+PLUS Ⅱ 和Quartus Ⅱ均不支持！
格式
[例6.4] 利用initial语句生成激励波形。
initial
begin
inputs = ’b000000;
#10 inputs = ’b011001;
#10 inputs = ’b011011;
#10 inputs = ’b011000;
#10 inputs = ’b001000;
end
不可综合！
常用在测试文件中
用途
在仿真的初始状态对各变量进行初始化；
在测试文件中生成激励波形作为电路的仿真信号。

## Slide 128: 结构说明语句
……
parameter size=16;
reg[3:0] addr;
reg reg1;
reg[7:0] memory[0:15];
initial
begin
reg1 = 0;
for(addr=0;addr<size;addr=addr+1);
memory[addr]=0;
end
……
[例6.5] 对各变量进行初始化。

## Slide 129: 子程序
task和function语句
task和function语句分别用来由用户定义任务和函数。
任务和函数往往是大的程序模块中在不同地点多次用到的相同的程序段。
利用任务和函数可将一个很大的程序模块分解为许多较小的任务和函数，便于理解和调试。
输入、输出和总线信号的值可以传入、传出任务和函数。

## Slide 130: 子程序
当希望能够对一些信号进行一些运算并输出多个结果（即有多个输出变量）时，宜采用任务结构。
常常利用任务来帮助实现结构化的模块设计，将批量的操作以任务的形式独立出来，使设计简单明了。
1.任务(task)
task <任务名>；
端口及数据类型声明语句；
其他语句；
endtask
<任务名>（端口1,端口2,……）；
MAX + PLUS II不支持但Quartus Ⅱ支持！
任务定义
任务调用
包含定时控制语句的
任务是不可综合的！

## Slide 131: 子程序
[例6.6] 任务的定义与调用。
task my_task;
input a,b;
inout c;
output d,e;
……
<语句> //执行任务工作相应的语句
……
c = foo1;
d = foo2; //对任务的输出变量赋值
e = foo3;
endtask
my_task（v,w,x,y,z);
任务定义
任务调用
当任务启动时，由v、w和x传入的变量赋给了a、b和c；
当任务完成后，输出通过c、d和e赋给了x、y和z。
注1：任务的定义与调用必须在一个module模块内！
注2：任务被调用时，需列出端口名列表，且必须与任务定义中的I/O变量一一对应！
注3：一个任务可以调用其他任务和函数。

## Slide 132: 子程序
[例6.7] 通过任务调用完成4个4位二进制输入数据的冒泡排序。
任务的定义
任务的调用

## Slide 133: 子程序
  sort4.v的测试文件
$random为系统任务，返回一个32位的带符号的随机数；
一般用法为： $random % b
其中b>0，它给出了一个范围在-b+1~b-1之间的随机数。
{$random}%15通过位拼接操作，产生一个0~14之间的随机数。

## Slide 134: 子程序
  sort4.v的仿真波形task_Top.wlf
按从小到大的顺序排序

## Slide 135: 子程序
2.函数(function)
函数的目的是通过返回一个用于某表达式的值，来响应输入信号。适于对不同变量采取同一运算的操作。
函数在模块内部定义，通常在本模块中调用，也能根据按模块层次分级命名的函数名从其他模块调用。而任务只能在同一模块内定义与调用！
function <返回值位宽或类型说明> 函数名；
端口声明；
局部变量定义；
其他语句；
endfunction
缺省则返回1位reg型数据
函数定义
可以综合！

## Slide 136: 子程序
<函数名>（<表达式> <表达式>）
注1：函数的调用是通过将函数作为调用函数的表达式中的操作数来实现的！
与函数定义中的输入变量对应！
注2：函数在综合时被理解成具有独立运算功能的电路，每调用一次函数，相当于改变此电路的输入，以得到相应的计算结果。
function[7:0] gefun; //函数的定义
input [7:0] x;
……
<语句> //进行运算
gefun = count; //赋值语句
endfunction
assign number = gefun(rega); //对函数的调用
函数调用
内部寄存器

## Slide 137: 子程序
函数的定义不能包含任何时间控制语句——用延迟#、事件控制@或等待wait标识的语句。
函数不能启动（即调用）任务！
定义函数时至少要有一个输入参量！且不能有任何输出或输入/输出双向变量。
在函数的定义中必须有一条赋值语句，给函数中的一个内部寄存器赋以函数的结果值，该内部寄存器与函数同名。
函数的使用规则

## Slide 138: 子程序
[例6.8] 利用函数对一个8位二进制数中为0的位进行计数。
只有输入变量
内部寄存器
对应函数的输入变量

## Slide 139: 子程序
  count0s_function.vwf

## Slide 140: 子程序
[例6.9]阶乘运算函数
内部寄存器
clk的上升沿触发同步运算
函数的调用
函数名被赋予的值
就是函数的返回值！
函数定义

## Slide 141: 子程序
  tryfunct.v的测试模块
模块元件例化
对各变量进行初始化，并生成激励波形
产生时钟波形

## Slide 142: 子程序
  tryfuncttop.v的仿真波形(用Modelsim编译、仿真)
n的阶乘n!= n·(n-1)·(n-2) ……2·1
5的阶乘5!=5x4x3x2x1=120

## Slide 143: 子程序
 | 任务（task ） | 函数（function)
目的或用途 | 可计算多个结果值 | 通过返回一个值，来响应输入信号
输入与输出 | 可为各种类型（包括inout型） | 至少有一个输入变量，但不能有任何output或inout型变量
被调用 | 只可在过程赋值语句中调用，不能在连续赋值语句中调用 | 可作为表达式中的一个操作数来调用，在过程赋值和连续赋值语句中均可调用
调用其他任务和函数 | 任务可调用其他任务和函数 | 函数可调用其他函数，但不可调用其他任务
返回值 | 不向表达式返回值 | 向调用它的表达式返回一个值
任务与函数的区别

## Slide 144
有限状态机

## Slide 145: 同步状态机的结构
145
2.同步状态机的结构：
由状态寄存器（触发器）作为状态记忆部件（常用正跳边沿触发的D触发器）
仅当触发信号到达时刻才可能发生状态改变
n个触发器最多有2n 个状态
1.同步状态机的作用
可以设计复杂的时序逻辑电路。

## Slide 146: 同步状态机的结构
3. 同步状态机的类型：
  米勒型状态机（Mealy 状态机）
  摩尔型状态机（ Moor 状态机）
Mealy型----- 下一个输出是当前状态和输入的函数
下一个状态是当前状态和输入的函数
Moore型 -----下一个输出是当前状态的函数
下一个状态是当前状态和输入的函数

## Slide 147: Mealy 状态机
147
图1 . 时钟同步的状态机结构 (Mealy 状态机)
下一状态
的逻辑
F
输出逻辑
G
状态
寄存器
时钟信号clk
clk 输入
输入
输出
当前状态
激励信号
下一个状态 = F(当前状态，输入信号)； 输出信号 = G(当前状态，输入信号)；

## Slide 148: Mealy 状态机
148
下一状
态的逻
辑 F
输出逻辑
G
状态
寄存器
时钟信号clk
clk 输入
输入
输出
当前状态
激励信号
图2. 时钟同步的状态机结构 (Moor状态机)
下一个状态 = F(当前状态，输入信号) 输出信号 = G(当前状态)

## Slide 149: 同步状态机的实现
1. 状态分配：
  二进制码表示状态的状态机
  格雷(Gray)码表示状态的状态机
  独热(One-hot)码表示状态的状态
  2. 有限状态机的描述风格：
  One always风格
  Two always风格
  Three always风格
  由输出指定的码表示状态的状态机

## Slide 150: 同步状态机的实现
3.有限状态机的Verilog描述
定义模块名和输入输出端口；
定义输入、输出变量或寄存器；
定义时钟和复位信号；
定义状态变量和状态寄存器；
用时钟沿触发的always块表示状态转移过程；
在复位信号有效时给状态寄存器赋初始值；
描述状态的转换过程：符合条件，从一个状态到另外一个状态，否则留在原状态；
验证状态转移的正确性，必须完整和全面。

## Slide 151: 同步状态机的实现
图形表示：状态、转移、条件和逻辑开关

## Slide 152: 同步状态机的实现
152
fsm
module fsm (Clock, Reset, A, K2, K1);
endmodule
Clock
Reset
A
K2
K1
input Clock, Reset, A;
output K2, K1;
reg K2, K1;
reg [1:0] state, nextstate ;
parameter
Idle = 2'b00,
Start = 2'b01,
Stop = 2'b10,
Clear = 2'b11;
信号说明，引脚
变量和常量

## Slide 153: 同步状态机的实现
module fsm(clock,reset,A,k2,k1);
input clock,reset,a;
output k2,k1;
reg k2,k1;
reg[1:0] state;
parameter idle=2'b00,start=2'b01,stop=2'b10,clear=2'b11;
always @(posedge clock)
if(!reset)
begin
state<=idle;k2<=0;k1<=0;
end
else

## Slide 154: 同步状态机的实现
case(state)
idle:begin
if(A)
begin
state<=start;
k1<=0;
end
else
state<=idle;
end
start:begin
if(!A) state<=stop;
else state<=start;
end

## Slide 155: 同步状态机的实现
stop:begin
if(A)
begin
state<=clear; k2<=1;
end
else state<=stop;
end
clear:begin
if(!A)
begin
state<=idle; k2<=0;k1<=1;
end
else state<=clear;
end
endcase
endmodule

## Slide 156: 同步状态机的实现（用可综合Verilog模块设计、用独热码表示状态的状态机）
module fsm(clock,reset,a,k2,k1);
input clock,reset,a;
output k2,k1;
reg k2,k1;
reg[3:0] state;
parameter idle=4'b1000,start=4'b0100,stop=4'b0010,clear=4'b0001;
always @(posedge clock)
if(!reset)
begin
state<=idle;k2<=0;k1<=0;
end
else

## Slide 157: 同步状态机的实现
case(state)
idle:begin
if(A)
begin
state<=start; k1<=0;
end
else
state<=idle;
end
start:begin
if(!A) state<=stop;
else state<=start;
end

## Slide 158: 同步状态机的实现
158
stop:begin
if(A)
begin
state<=clear; k2<=1;
end
else state<=stop;
end
clear:begin
if(!A)
begin
state<=idle; k2<=0;k1<=1;
end
else state<=clear;
end
default:state<=idle;
endcase
endmodule

## Slide 159: 同步状态机的实现（用可综合Verilog模块设计的多输出状态机时常用的方法）
module fsm (Clock, Reset, A, K2, K1);
endmodule
信号变量、常量声明
每一个时钟沿产生一次可能的状态变化 state
产生下一状态的组合逻辑 nextstate
产生输出K1的组合逻辑
产生输出K2的组合逻辑

## Slide 160: 同步状态机的实现
//-------- 每一个时钟沿产生一次可能的状态变化-----------
always @(posedge Clock)
begin
if (!Reset)
state <= Idle;
else
state <= nextstate;
end
//-------------------------------------------------------

## Slide 161: 同步状态机的结构
//------ 产生下一状态的组合逻辑 -------------------------
always @(state or A)
case (state)
Idle: if (A)
nextstate = Start;
else nextstate = Idle;
Start: if (!A) nextstate = Stop;
else nextstate = Start;
Stop: if (A) nextstate = Clear;
else nextstate = Stop;
Clear: if (!A) nextstate = Idle;
else nextstate = Clear;
default: nextstate =2'bxx;
endcase

## Slide 162: 同步状态机的实现
//---- 产生输出K1的组合逻辑 --------------
always @(state or Reset or A)
if (!Reset) K1=0;
else
if (state == Clear && !A) //从Clear转向 Idle
K1=1;
else K1= 0;
//--- 产生输出K2的组合逻辑 ---------------
always @(state or Reset or A )
if (!Reset) K2 = 0;
else
if (state == Stop && A) // 从Stop转向 Clear
K2 = 1;
else K2 = 0;
//------------------------------------------
endmodule

## Slide 163: 同步状态机的实现
module fsm(clock,reset,a,k2,k1);
input clock,reset,a;
output k2,k1;
reg k2,k1;
reg[1:0] state;
parameter idle=2'b00,start=2'b01,stop=2'b10,clear=2'b11;
always @(posedge clock)
if(!reset)
begin
state<=idle;
end
else

## Slide 164: 同步状态机的实现
case(state) //状态机
idle:begin
if(a)
begin
state<=start;
end
else
state<=idle;
end
start:begin
if(!a) state<=stop;
else state<=start;
end
stop:begin
if(a)
begin
state<=clear;
end
else state<=stop;
end

## Slide 165: 同步状态机的实现
clear:begin
if(!a)
begin
state<=idle;
end
else state<=clear;
end
default:state<=2'bxx;
endcase
always @(state or reset or a) //组合逻辑
if(!reset) k2=0;
else if((state==clear)&&a)
k2=1;
else k2=0;
always @(state or reset) //组合逻辑
if(!reset) k1=0;
else if((state==idle)&&!a)
k1=1;
else k1=0;
endmodule

## Slide 166
谢 谢！